## Slide 1: Estudio de arquitecturas en soft-processors y comparativa de rendimiento y consumo con procesadores comerciales
Autor: Víctor Nieto Talaván
Tutores: David Expósito Singh
Óscar Pérez Alonso

## Slide 2: Índice
Introducción
Arquitecturas hardware
Herramientas de desarrollo
Pruebas de rendimiento
Evaluación
Planificación
Presupuesto
Otras contribuciones
Conclusiones

## Slide 3: Introducción
Problema:
  Gran variedad de sistemas empotrados
  Falta de potencia de cómputo
  Conseguir una plataforma para sistemas empotrados potente
  Solución genérica y ampliable
Solución:
  Utilización de soft-processors en FPGAs
  Desarrollar un entorno de evaluación para sistemas empotrados
    Potencia de cómputo
    Eficiencia energética
  Estudio intensivo

## Slide 4: Introducción
Objetivos:
  Diseñar e implementar un sistema empotrado genérico mediante soft-processors
  Probar distintas configuraciones del soft-processor en la FPGA
  Plantear y desarrollar pruebas de rendimiento
  Estudiar componentes funcionales de la arquitectura
  Evaluar ancho de banda, potencia de cómputo y consumo energético
  Comparar con otras arquitecturas existentes

## Slide 5: Arquitecturas hardware
MicroBlaze
  Diseño de Xilinx específico para FPGAs
  Procesador de 32 bits, similar al DLX (RISC)
  Pipeline de instrucciones de 5 etapas
  Componentes opcionales
    Unidad de coma flotante
    Caché de datos e instrucciones
    Caché de predicción de saltos
  Sistemas operativos XilKernel y Linux

## Slide 6: Arquitecturas hardware
Digilent Nexys3
  Spartan6 LX16
  14.579 celdas lógicas, 72 KB BRAM
  16 Mb PSRAM
  VGA, USB, Ethernet
Digilent Atlys
  Spartan6 LX45
  43.661 celdas lógicas, 261 KB BRAM
  128 Mb DDR2
  HDMI, USB, Ethernet, AC97

## Slide 7: Arquitecturas hardware
ARM
  90% del mercado de procesadores empotrados
  Muy buena relación potencia/consumo
  Basado en licencias
  Videoconsola Nintendo DS
MIPS
  Usado antiguamente en workstations y servidores
  Uso actual en microcontroladores principalmente
  Videoconsola Sony Playstation Portable
x86
  Alta potencia de cómputo
  Ordenadores personales y servidores
  Poco uso en sistemas empotrados

## Slide 8: Herramientas de desarrollo
Xilinx Platform Studio
Xilinx Software Development Kit
devKitARM
Minimalist PSP SDK
GCC
OpenWatcom
Cygwin

## Slide 9: Pruebas de rendimiento
Elementos a medir
  Potencia de cómputo:
    MIPS
    MFLOPS
  Ancho de banda:
    MB/s
  Ocupación de la FPGA:
    Número de biestables y LUTs
    Bloques RAM ocupados
  Consumo energético:
    Vatios
  Eficiencia energética:
    Rendimiento/Vatio
    Rendimiento/Frecuencia de reloj

## Slide 10: Pruebas de rendimiento

## Slide 11: Pruebas de rendimiento
Dhrystone 2.1
  Evaluación de la unidad ALU del procesador
  Rendimiento en DMIPS
Linpack 100x100
  Evaluación de la unidad FPU del procesador
  Posibilidad de seleccionar precisión simple o doble
  Posibilidad de seleccionar código optimizado manualmente
  Rendimiento en MFLOPS
Whetstone
  Evaluación de las unidades ALU y FPU del procesador
  Posibilidad de seleccionar precisión simple o doble
  Rendimiento en MWIPS

## Slide 12: Pruebas de rendimiento
VitiJumps
  Evaluación del rendimiento en saltos (branch, jump)
  Unidades de predicción de saltos (BTC, BTB, etc.)
  Tests para saltos directos e indirectos
  Comprobación para varias secuencias de saltos distintas
  Unidad de rendimiento propia: VitiJumps/segundo
VitiRAM
  Evaluación del ancho de banda de la memoria RAM
  Distinción de niveles de caché L1, L2 y RAM (datos)
  Tests para escritura de datos y copia de datos
  Uso de distintos tamaños de bloque de datos
  Unidad de rendimiento genérica: MB/s

## Slide 13: Evaluación – Primera iteración
Evaluación inicial sobre Nexys3
Evaluación sobre módulos de aceleración de instrucciones hardware, predictor de saltos y tamaños de caché
Obtención de la mejor plataforma para Digilent Nexys3
Evaluación de tres benchmarks en una plataforma con distintos diseños

## Slide 14: Evaluación – Primera iteración
Chart: Whetstone – Evaluación de cachés
| Nexys3 v010 (0 bytes) | Nexys3 v011 (128 bytes) | Nexys3 v012 (256 bytes) | Nexys3 v013 (512 bytes) | Nexys3 v014 (1 Kbytes) | Nexys3 v015 (2 Kbytes) | Nexys3 v016 (4 Kbytes) | Nexys3 v017 (8 Kbytes) | Nexys3 v018 (16 Kbytes) | Nexys3 v019 (32 Kbytes)
Whetstone SP | 0.064 | 0.118 | 0.14 | 0.157 | 0.165 | 0.204 | 0.299 | 0.604 | 0.871 | 1.058
Whetstone DP | 0.045 | 0.075 | 0.088 | 0.1 | 0.105 | 0.132 | 0.223 | 0.301 | 0.563 | 0.711

## Slide 15: Evaluación – Segunda iteración
Evaluación sobre Nexys3 y Atlys
Estudio intensivo de cachés y predicción de saltos
  Implementación de caches stream y victim
  Implementación de distintos tamaños de línea de caché
Comparativa entre Nexys3 y Atlys, y selección de la mejor entre ellas
Cinco benchmarks evaluados en dos plataformas con distintas configuraciones

## Slide 16: Evaluación – Segunda iteración
Chart: Linpack – Comparativa Nexys3 y Atlys
| Nexys3 v019 (32Kb, 66MHz) | Nexys3 v024 (32Kb, 50MHz) | Atlys v001 (32Kb, 66MHz) | Atlys v002 (64Kb, 66MHz) | Atlys v003 (128Kb, 66 MHz)
Linpack SP UNROLL | 6.59 | 7.34 | 9.15 | 9.22 | 10.44
Linpack SP ROLL | 6.45 | 6.85 | 7.89 | 7.93 | 8.76

## Slide 17: Evaluación – Segunda iteración
Chart: Comparativa entre las políticas write-through y write-back
| Dhrystone 2.1 | Linpack SP Unroll | Linpack SP Roll | Linpack DP Unroll | Linpack DP Roll | Whetstone SP | Whetstone DP
Atlys v002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Atlys v007 | 1.1883 | 1.0434 | 1.0303 | 1.16 | 1.16 | 1.1178 | 1.1266

## Slide 18: Evaluación – Segunda iteración
Chart: VitiJumps - Predictor BTC
| 1F+ | 1T+ | 1F1T+ | 2F2T+ | 4F4T+ | 8F8T+ | 16F16T+ | 1F1T+ / 2F2T+ | 2F2T+ / 4F2T+ | 4F4T+ / 8F8T+ | 8F8T+ / 16F16T+
Atlys v008 (Sin BTC) | 21.1847 | 23.8431 | 22.4346 | 22.4346 | 22.4346 | 22.4327 | 22.4327 | 2.7835 | 3.2753 | 3.5897 | 3.7717
Atlys v009 (BTC - 2048) | 27.2183 | 27.2455 | 21.1847 | 23.8431 | 25.4271 | 26.2948 | 26.7465 | 2.8037 | 3.3435 | 3.7037 | 3.9117

## Slide 19: Evaluación – Segunda iteración
Chart: VitiRAM - Copia de datos – Evolución de versiones
| 1 byte | 2 byte | 4 byte | 8 byte | 16 byte | 32 byte | 64 byte | 128 byte | 256 byte | 512 byte | 1 KB | 2 KB | 4 KB | 8 KB | 16 KB | 32 KB | 64 KB | 128 KB | 256 KB | 512 KB | 1 MB | 2 MB | 4 MB | 8 MB
Nexys3 v024 | 3.5265 | 4.8913 | 6.8063 | 8.2902 | 23.7974 | 23.8578 | 23.8578 | 23.8578 | 23.8578 | 23.8578 | 23.8578 | 23.8578 | 23.7975 | 23.7975 | 23.7374 | 13.6363 | 13.6363 | 13.6363 | 13.6364 | 13.6364 | 13.6364 | 13.6021 | 13.602 | 13.6364
Atlys v002 | 3.5242 | 4.8929 | 6.8182 | 8.2901 | 28.2829 | 38.5787 | 47.7921 | 54.408 | 58.7345 | 61.0686 | 62.3116 | 62.7846 | 63.2651 | 63.2653 | 63.2653 | 63.2653 | 38.191 | 38.0953 | 38.0952 | 38.1908 | 38.0952 | 38.0953 | 38.191 | 38.1908
Atlys v017 | 3.653 | 5.4238 | 7.3171 | 9.0909 | 30.5344 | 42.7478 | 54.5456 | 63.5898 | 64.8099 | 57.4358 | 54.408 | 52.7918 | 52.2614 | 52.0834 | 51.8704 | 51.7414 | 51.6797 | 51.6797 | 51.6797 | 51.6797 | 51.6797 | 51.6795 | 51.6797 | 51.6795

## Slide 20: Evaluación – Tercera iteración
Compilador GCC admite distintos tipos de optimizaciones
Selección de las mejores opciones de compilación
Optimizaciones globales y específicas
Evaluación de ocho optimizaciones distintas en la mejor plataforma de la iteración anterior

## Slide 21: Evaluación – Tercera iteración
Chart: Dhrystone 2.1 – Digilent Atlys – Optimizaciones generales
| -O0 | -O1 | -O2 | -O3 | -Os
 | 51.38 | 106.63 | 117.05 | 173.46 | 109.72

## Slide 22: Evaluación – Cuarta iteración
Procesador ARM ARM946E-S (Nintendo DS, 66 MHz)
  Unidad DSP: instrucciones MAC y contado de ceros
  4 KB de caché de datos, 8 KB de caché de instrucciones
Procesador MIPS Allegrex (Sony Playstation Portable, 66 MHz y 75 MHz)
  Unidades FPU y VFPU
  16 KB de caché de datos, 16 KB de caché de instrucciones
Procesadores Intel 80486 DX2 y DX4 (66 MHz y 75 MHz)
  Unidad FPU de 80 bits
  Cache de datos e instrucciones compartida de 8 KB
Procesadores Intel Pentium P5 y P54C (60 MHz y 75 MHz)
  Unidad FPU de 80 bits
  Bus de datos de 64 bits y diseño superescalar
  8 KB de caché de datos, 8 KB de caché de instrucciones

## Slide 23: Evaluación – Cuarta iteración
Chart: 
| Atlys v017 | Intel 80486 DX2 66MHz | Intel 80486 DX4 75MHz | Intel Pentium P5 60MHz | Intel Pentium P54C 75MHz | MIPS Allegrex 66MHz | MIPS Allegrex 75MHz | ARM946E-S 66MHz (ARM) | ARM946E-S 66MHz (Thumb)
Dhrystone 2.1 | 173.46 | 37.68 | 42.79 | 63.77 | 77.48 | 74.18 | 84.3 | 95.9 | 66.68

## Slide 24: Evaluación – Cuarta iteración
Chart: Linpack
| Atlys v017 | Intel 80486 DX2 66MHz | Intel 80486 DX4 75MHz | Intel Pentium P5 60MHz | Intel Pentium P54C 75MHz | MIPS Allegrex 66MHz | MIPS Allegrex 75MHz | ARM946E-S 66MHz (ARM) | ARM946E-S 66MHz (Thumb)
Linpack SP UNROLL | 11.12 | 3.58 | 3.91 | 8.61 | 11.27 | 6.44 | 7.24 | 1.29 | 1.11
Linpack SP ROLL | 9.22 | 3.42 | 3.67 | 8.36 | 10.9 | 6.06 | 6.81 | 1.27 | 1.11

## Slide 25: Evaluación – Cuarta iteración
Chart: Linpack
| Atlys v017 | Intel 80486 DX2 66MHz | Intel 80486 DX4 75MHz | Intel Pentium P5 60MHz | Intel Pentium P54C 75MHz | MIPS Allegrex 66MHz | MIPS Allegrex 75MHz | ARM946E-S 66MHz (ARM) | ARM946E-S 66MHz (Thumb)
Linpack DP UNROLL | 0.29 | 3.21 | 3.25 | 7.72 | 10.72 | 0.18 | 0.2 | 0.75 | 0.67
Linpack DP ROLL | 0.29 | 3.06 | 3.09 | 7.44 | 10.05 | 0.18 | 0.2 | 0.75 | 0.68

## Slide 26: Evaluación – Cuarta iteración
Chart: Whetstone
| Atlys v017 | Intel 80486 DX2 66MHz | Intel 80486 DX4 75MHz | Intel Pentium P5 60MHz | Intel Pentium P54C 75MHz | MIPS Allegrex 66MHz | MIPS Allegrex 75MHz | MIPS Allegrex 66MHz (VFPU) | MIPS Allegrex 75MHz (VFPU) | ARM946E-S 66MHz (ARM) | ARM946E-S 66MHz (Thumb)
Whetstone SP | 1.896 | 16.12 | 18.71 | 36.74 | 45.799 | 0.949 | 1.079 | 26.695 | 30.827 | 4.211 | 3.808
Whetstone DP | 1.338 | 14.822 | 17.049 | 30.481 | 38.109 | 0.702 | 0.798 | 3.708 | 3.44

## Slide 27: Evaluación – Cuarta iteración
Chart: VitiRAM - Copia de datos
| 1 byte | 2 byte | 4 byte | 8 byte | 16 byte | 32 byte | 64 byte | 128 byte | 256 byte | 512 byte | 1 KB | 2 KB | 4 KB | 8 KB | 16 KB | 32 KB | 64 KB | 128 KB | 256 KB | 512 KB | 1 MB | 2 MB | 4 MB | 8 MB
Atlys v017 | 3.653 | 5.4238 | 7.3171 | 9.0909 | 30.5344 | 42.7478 | 54.5456 | 63.5898 | 64.8099 | 57.4358 | 54.408 | 52.7918 | 52.2614 | 52.0834 | 51.8704 | 51.7414 | 51.6797 | 51.6797 | 51.6797 | 51.6797 | 51.6797 | 51.6795 | 51.6797 | 51.6795
Intel 80486 DX4 75MHz | 2.1419 | 3.8333 | 8.5676 | 15.6863 | 20.5129 | 21.6482 | 22.5641 | 22.8869 | 22.8869 | 22.8869 | 23.219 | 22.8869 | 23.219 | 23.219 | 22.5641 | 14.3241 | 14.3241 | 14.1629 | 14.3283 | 10.8696 | 10.8696 | 10.8696 | 10.8696 | 10.8696
Intel Pentium P54C 75MHz | 2.4684 | 4.6243 | 9.8401 | 18.4662 | 29.5516 | 40.4654 | 49.2005 | 55.3845 | 59.0405 | 61.5541 | 62.4188 | 63.3245 | 63.5899 | 62.4349 | 46.438 | 46.5233 | 46.4379 | 46.5352 | 46.4503 | 46.5233 | 35.3706 | 35.8838 | 35.8839 | 35.4331
MIPS Allegrex 75MHz | 0 | 3.0596 | 6.3971 | 10.8255 | 20.3654 | 30.7501 | 39.1002 | 46.5697 | 50.8836 | 53.4478 | 54.8155 | 55.5218 | 55.8211 | 55.0138 | 35.7797 | 35.8353 | 35.8655 | 35.8752 | 35.883 | 35.8851 | 35.8873 | 35.8937 | 35.8931 | 35.6335
ARM946E-S 66MHz | 1.7721 | 2.9673 | 3.9879 | 3.9879 | 14.1787 | 14.1786 | 14.1794 | 14.1796 | 14.1794 | 14.1795 | 14.1794 | 14.1776 | 13.9831 | 11.0781 | 10.647 | 10.6185 | 10.6211 | 10.6227 | 10.6235 | 10.624

## Slide 28: Evaluación – Cuarta iteración
Chart: VitiJumps - Saltos directos
| 1F+ | 1T+ | 1F1T+ | 2F2T+ | 4F4T+ | 8F8T+ | 16F16T+
Atlys v017 | 27.2455 | 27.2362 | 21.1847 | 23.8431 | 25.4271 | 26.3052 | 26.7606
Intel 80486 DX4 75MHz | 17.9007 | 10.2281 | 13.0616 | 12.9908 | 13.034 | 13.034 | 13.034
Intel Pentium P54C 75MHz | 47.9325 | 35.9032 | 25.8418 | 19.7902 | 23.0405 | 29.4769 | 34.2137
MIPS Allegrex 75MHz | 20.1133 | 20.1118 | 20.1118 | 20.1133 | 20.1123 | 20.1123 | 20.1123
ARM946E-S 66MHz | 15.9491 | 15.9491 | 15.9491 | 15.9492 | 15.9491 | 15.9491 | 15.9491

## Slide 29: Evaluación – Cuarta iteración
Plataforma | Rendimiento energético (DMIPS/Vatio) | Rendimiento por MHz (DMIPS/MHz)
Atlys v017 | 36.53 | 2.62
Intel 80486DX4 75MHz | 10.8 | 0.57
Intel Pentium P54C 75MHz | 8.12 | 1.03
ARM946E-S 66MHz | 959 | 1.45
MIPS Allegrex 75MHz | 843 | 1.12
Plataforma | Rendimiento energético (MFlops/Vatio) | Rendimiento por MHz (MFlops/MHz)
Atlys v017 | 2.07 | 0.15
Intel 80486DX4 75MHz | 0.95 | 0.05
Intel Pentium P54C 75MHz | 1.16 | 0.14
ARM946E-S 66MHz | 12.8 | 0.02
MIPS Allegrex 75MHz | 70.25 | 0.09
Linpack SP
Dhrystone 2.1

## Slide 30: Planificación

## Slide 31: Presupuesto
Concepto | Salario/hora | Días laborables | Horas trabajadas al día | Total
Ingeniero junior | 16,00 €/hora | 270 días | 4 horas/día | 17.280,00€
 |  |  |  | Total: 17.280,00€
Coste de personal
Coste de hardware
Concepto | Total
Ordenador portátil HP HDX16 1160ES | 1.600€
Digilent Nexys3 | 151,79€
Digilent Atlys | 266,26€
Sony Playstation Portable | 209,95€
Nintendo DS | 50,00€
Placa base y componentes para Intel 80486DX | 50,00€
Placa base y componentes para Intel Pentium P5 y P54C | 50,00€
Procesador Intel 80486DX2 66MHz | 10,00€
Procesador Intel 80486DX4 75MHz | 10,00€
Procesador Intel Pentium P5 60MHz | 25,00€
Procesador Intel Pentium P54C 75MHz | 7,00€
Vatímetro Watts up? .NET | 180,01€
 | Total: 2.610,01€

## Slide 32: Presupuesto
Coste de software
Coste total del proyecto
Concepto | Total
Xilinx ISE Design Suite 13.3 | 2.861,41€
Microsoft Office Professional 2010 | 699,90€
 | Total: 3.561,31€
Concepto | Total
Costes de personal | 17.280,00€
Costes de hardware | 2.610,01€
Costes de software | 3.561,31€
Subtotal | 23.451,32€
Riesgo (10%) | 2.345,13€
Beneficio (33%) | 7.738,94€
Total sin IVA | 33.535,39€
 | Total con IVA (21%): 40.577,82€

## Slide 33: Otras contribuciones
Estándar ESA Lite modificado
Requisitos detallados
Referencias
Descripción de los contenidos del proyecto
Evaluación detallada:
  Número de diseños probados: 31 + 7
  Experimentos: >400

## Slide 34: Conclusiones
Problema propuesto solucionado
Sistema empotrado completo y funcional basado en el soft-processor MicroBlaze conseguido
Rendimiento y consumo energético aceptables
XilKernel válido pero problemático
Gran aprendizaje en análisis, diseño e implementación de benchmarks
Gran aprendizaje en optimización de plataformas

## Slide 35: Preguntas